北京市路政局文件

京路管发〔2005〕283号

关于规范占道作业施工现场围挡的通知

各掘路工程建设单位、施工单位：

为了构建占道作业的和谐氛围，规范占道作业施工现场管理，改善占道作业施工环境，美化建设工地容貌，提高占道作业建设单位的管理意识，加强道路管理部门对占道作业的现场监管，保证道路交通安全、畅通，根据建设部《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）的规定，结合本市道路交通现状，经研究并报市交通委批准，现将占道作业施工现场围档的有关要求通知如下，请遵照执行。

一、占道作业围挡的形式

（一）在同一位置占道作业时间在半年以上的工程，采用固定式围挡。

（二）在同一位置占道作业时间在半年以下，且对道路交通影响不大的工程，采用拼装式围挡。

（三）占道作业对交通影响较大，仅夜间施工、白天放行交通的，需采用钢板覆盖，可不设置硬质围挡。

沟槽上口宽度大于1.5米的，采用钢板覆盖时，钢板板面应与道路路面接平；沟槽上口宽度小于1.5米的，采用钢板覆盖时，钢板不得高于路面3厘米。

二、占道作业围挡的高度

占道作业围挡的高度不得小于1.8米，但对行车视距有影响且存在交通事故隐患处的硬质围挡高度应为0.8--1米，其上部需采用通透式围挡至大于1.8米高度。

三、占道作业围挡的颜色

（一）	热力工程、地铁工程为红色；

（二）	自来水工程为蓝色；

（三）	燃气工程为橙色；

（四）	电信工程为绿色；

（五）	电力、路灯为青色；

（六）	雨污水工程为紫色；

（七）	其他占道作业工程在以上六种颜色中任选其一；

（八）	掘路施工公示牌为黄色。

四、占道作业围挡的管理

占道作业围挡方案按上述要求与占（掘）路许可申请一并报各路政许可部门批准。

五、占道作业围挡的维护

凡新安装的围挡，外观要保持整齐洁净，不得有锈痕或损坏。周转使用的围挡需维修见新后方可使用。占道作业围挡应按批准的位置搭设，一旦发生移位或破损要及时修复或更换。

本通知自2005年8月1日起实行。

特此通知

二〇〇五年六月二十八日